## Slide 1
Les réseaux locaux sans fil
(WLAN)
Unité Pédagogique : UP Réseaux

## Slide 2
Introduction
Typologies sans fil
Bandes de Fréquences
Plan du cours
Modes de communication des réseaux sans fil
La norme IEEE 802.11
Les versions 802.11
Méthode d’accès CSMA/CA
Format de la trame 802.11

## Slide 3
Définition
    Un réseau sans fil (Wireless Network) est un réseau dans lequel les machines sont raccordées par l’interface radio. Le support de transmission est l’onde électromagnétique.
    Les réseaux sans fil permettent de relier très facilement des équipements distants de quelques mètres à quelques kilomètres selon les fréquences et les puissances utilisées.
    Ce type de réseau permet une mobilité aux utilisateurs. La mobilité étant la possibilité de se déplacer dans un certain périmètre de couverture sans perdre le signal.
Introduction (1/2)

## Slide 4
Apports du “sans fil”
Gain en coût: peu ou pas de travaux de câblage,
Confort d’utilisation,
Mobilité,
Facilité d’évolution.
Obligation de respecter les réglementations relatives aux transmissions radioélectriques,
Sensibilité aux interférences,
Problèmes liés au franchissement des obstacles,
Difficultés de contrôle de la propagation du signal, donc difficultés de contrôler la sécurité du réseau,
Consommation en puissance: Les équipements mobiles ont une batterie de faible capacité. L’énergie doit être économisée
Introduction (2/2)
Limites du “sans fil”

## Slide 5
    Comprend les réseaux sans fil offrant une zone de couverture correspondante à un réseau local d'entreprise, soit environ 100 mètres.
    Le but de ce réseau est d'interconnecter différentes machines qui sont situées sur un périmètre géographiquement restreint, semblable aux réseaux fixes de type LAN.
    Les technologies utilisées sont : WiFi et HiperLAN2
Typologies sans fil (2/4)
WLAN: Wireless Local Area Network
Zone de
couverture

## Slide 6
  Wi-Fi (Wireless Fidelity) : La norme IEEE 802.11
    Permet de relier des ordinateurs portables, des machines de bureau, des assistants personnels (PDA) ou tout type de périphérique à une liaison haut débit (11 Mbps ou supérieur) sur un rayon de plusieurs dizaines de mètres en intérieur (généralement entre une vingtaine et une cinquantaine de mètres) à plusieurs centaines de mètres en environnement ouvert.
    Il est possible d'utiliser n'importe quel protocole de haut niveau sur un réseau sans fil WiFi au même titre que sur un réseau Ethernet.
    Communication radio dans la zone libre de 2.4 GHz.
    Portée : 50 à 600 mètres
    La norme IEEE 802.11 est en réalité la norme initiale offrant des débits de 1 ou 2 Mbps.
Typologies sans fil (3/4)
WLAN: Wireless Local Area Network
Notes: La norme IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) est un standard international décrivant les caractéristiques d'un réseau local sans fil (WLAN). Le nom Wi-Fi (contraction de Wireless Fidelity, parfois notée à tort WiFi) correspond initialement au nom donnée à la certification délivrée par la Wi-Fi Alliance, anciennement WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), l'organisme chargé de maintenir l'interopérabilité entre les matériels répondant à la norme 802.11. Par abus de langage (et pour des raisons de marketing) le nom de la norme se confond aujourd'hui avec le nom de la certification. Ainsi un réseau Wifi est en réalité un réseau répondant à la norme 802.11.
des opérateurs commencent à irriguer des zones à fortes concentration d'utilisateurs (gares, aéroports, hôtels, trains, ...) avec des réseaux sans fils. Ces zones d'accès sont appelées "hot spots".

## Slide 7
  Wi-Fi (Wireless Fidelity) : La norme IEEE 802.11
    Des révisions ont été apportées à la norme originale afin:
  d'optimiser le débit (c'est le cas des normes 802.11a, 802.11b et 802.11g, appelées normes 802.11 physiques)
  ou bien préciser des éléments afin d'assurer une meilleure sécurité ou une meilleure interopérabilité.
Typologies sans fil (4/4)
WLAN: Wireless Local Area Network

## Slide 8
La bande ISM (Industrial, Scientific and Medical)
La bande U-NII
(Unlicenced-National Information Infrastructure)
Bandes de fréquences (2/2)

## Slide 9
    Les machines dans un WLAN communiquent entre-elles via des signaux émis par leurs antennes.
    Toute machine doit donc être équipée d'une telle antenne.
    La communication peut se faire selon différents modes, nécessitant le cas échéant un équipement supplémentaire, appelé «point d'accès »
    Un réseau sans fil peut opérer selon deux modes:
    Ad hoc
    Avec infrastructure
Modes de communication sans fil (1/7)
Mode Ad hoc
Mode avec infrastructure

## Slide 10
Mode Ad hoc
      Appelé mode de communication « Ici et Maintenant »
      Les machines appelées « nœuds » peuvent s’organiser de manière autonome, sans recours à une infrastructure préalable.
      Un réseau dans lequel chaque machine joue en même temps le rôle de client et le rôle de point d'accès.
      L'ensemble formé par les différentes stations est appelé ensemble de services de base indépendants IBSS ( Independant Basic Service Set).
      Un IBSS (constitué au minimum de deux
      stations et identifié par un SSID) est un
      réseau sans fil restreint : le mode ad-hoc
      ne propose pas de système de distribution
      capable de transmettre les trames d'une
      station à une autre.
Modes de communication sans fil (2/7)

## Slide 11
  Domaines d’application
    Les réseaux ad hoc sont utilisés dans toute application où le déploiement d'une infrastructure réseau filaire est trop contraignant, soit parce que difficile à mettre en place, soit parce que la durée d'installation du réseau ne justifie pas le câblage à demeure:
      Bâtiment classé "monument historique",
      Réseau de courte durée (chantiers, expositions, locaux loués, formations),
      Confort d'utilisation : tous les participants d'une réunion sont automatiquement interconnectés.
      Des situations imprévues telles que les catastrophes naturelles, les incendies, où il sera indispensable de disposer rapidement d'un réseau pour organiser les secours et les opérations de sauvetage.
Mode Ad hoc
Modes de communication sans fil (3/7)

## Slide 12
      Les machines sont connectées à un point d'accès (AP) partageant la bande passante disponible.
      Ce mode est similaire au protocole Ethernet, fonctionnant via une topologie en étoile.
      L’AP, est muni d'une interface de communication sans fil pour la communication directe avec les Unités Mobiles (UM).
      L’AP couvre une zone géographique limitée et sert un nombre restreint d’UMs.
      Une UM n’est rattachée à un moment donné qu’à un AP lui offrant tous les services tant que l'UM est à l'intérieure de sa zone de couverture.
      Si les deux UMs dépendent de la même AP, la trame est simplement relayée par l’AP.
      Si les deux UM appartiennent à deux APs différents, une trame échangée entre les deux UM doit être relayée par le réseau qui relie les deux APs.
Mode avec infrastructure
Modes de communication sans fil (4/7)
Notes: Les points d'accès (notés AP pour Access point, parfois appelés bornes sans fils) permettant de donner un accès au réseau filaire (auquel il est raccordé) aux différentes stations avoisinantes équipées de cartes wifi

## Slide 13
  Architecture
Mode avec infrastructure
Modes de communication sans fil (5/7)
      L’ensemble formé par un AP et les UMs est appelé un Basic Service Set (BSS).
      Chaque BSS est identifié par un BSSID, un identifiant de 6 octets. Le BSSID correspond à l’adresse MAC du point d'accès.
      Il est possible de relier plusieurs BSSpar une liaison appelée Système de Distribution (DS pour Distribution System) afin de constituer un ensemble de services étendu (Extended Service Set ou ESS).
      Le DS peut être aussi bien un réseau filaire, un câble entre deux points d'accès ou même un réseau sans fil.

## Slide 14
  La Communication avec le point d’accès
    Lors de l'entrée d'une UM dans une BSS, elle diffuse une requête de sondage ( probe request ) contenant l'ESSID pour lequel elle est configurée ainsi que les débits que son adaptateur sans fil supporte.
    Si aucun ESSID n’est pas configuré, la station écoute le réseau à la recherche d'un SSID.
    Chaque AP diffuse régulièrement ( à raison d'un envoi toutes les 0.1 seconde environ ) une trame balise ( beacon ) donnant des informations sur son BSSID, ses caractéristiques et éventuellement son ESSID.
    L' ESSID est automatiquement diffusé par défaut, mais il est possible de désactiver cette option.
Mode avec infrastructure
Modes de communication sans fil (6/7)

## Slide 15
  La Communication avec le point d’accès
    A chaque requête de sondage reçue, l’AP vérifie l'ESSID et la demande de débit présents dans la trame balise. Si l' ESSID correspond à celui de l’AP, il envoie alors une réponse contenant des informations sur sa charge et des données de synchronisation.
    L’UM recevant la réponse peut ainsi constater la qualité du signal émis par le point d'accès afin de juger de la distance à laquelle il se situe.
    Une UM se trouvant à la portée de plusieurs APs ( possédant bien évidemment le même SSID ) pourra ainsi choisir l’AP offrant le meilleur compromis débit / charge.
Mode avec infrastructure
Modes de communication sans fil (7/7)

## Slide 16
.
    IEEE 802.11 (ISO 802-11) est une norme internationale décrivant les caractéristiques d’un WLAN.
    WiFi (contraction de Wireless Fidelity), correspond initialement au nom donnée à la certification délivrée par la WI-FI Alliance, anciennement WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).
    La Wi-Fi Alliance est l'organisme chargé de maintenir l'interopérabilité entre les matériels répondants à la norme 802.11.
    Le nom de la norme se confond aujourd'hui avec le nom de la certification.
    Un terminal WiFi, permet de transformer les données numériques en données qui se propagent dans l’espace sous forme d’une onde électromagnétique de fréquence 2,4 GHz qui se situe dans la bande ISM.( et vice versa )
La norme IEEE802.11 (1/12)

## Slide 17
L’ architecture 802.11
    IEEE 802.11 = couches MAC et physique (PHY)
FH = Frequency Hoping DS = Direct Spread IR = infrarouge
MAC
LLC
La norme IEEE802.11 (2/12)

## Slide 18
L’architecture 802.11
  La couche physique
    DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
La norme IEEE802.11 (5/12)

## Slide 19
L’architecture 802.11
  La couche physique
    OFDM ((Ortogonal Frequency Division Multiplexing): La technique de modulation la plus utilisée avec la nouvelle révision (Utilisation dans l’ADSL,TV Numérique, 802.11a, 802.11g, 802.11n, HiperLAN/2)
    La largeur de la bande de fréquence est divisé au minimum en 52 canaux (48 aux données,4 pour la synchronisation)
    Meilleure immunité contre les interférences inter-bandes.
La norme IEEE802.11 (6/12)

## Slide 20
Les versions
La norme IEEE802.11 (7/12)

## Slide 21
Problème d’accès
    CSMA/CD est non applicable pour les WLANs: Dans un milieu sans fil, il est possible que toutes les stations ne soient pas à portée radio les unes des autres. Or, CSMA/CD se base sur le principe que le signal se propage à toutes les stations du réseau à un instant donné.
    Deux types d’accès au support sont normalisés:
    PCF (Point Coordination Function)
    DCF (Distributed Coordination Function)
Méthodes d’accès CSMA/CA (1/13)

## Slide 22
    Problème de la station cachée
    Problème de la station exposée
A
C
B
A émet vers B
C écoute et C émet vers B
Interférences
B émet vers A
C écoute et reporte son émission
A
C
B
D
Méthodes d’accès CSMA/CA (2/13)

## Slide 23
    Méthode centralisée,
    Relation baptisée Maître/Esclave: L’AP est le maître et il attribue des intervalles de communication pour les UMs esclaves.
  Elle est mieux adaptée aux flux de type « temps réel ».
   Mais son efficacité diminue avec la mise en veille des postes et leur changement de BSS.
PCF (Point Coordination Function)
Méthodes d’accès CSMA/CA (3/13)

## Slide 24
    Méthode distribuée,
    Utilisé à la fois pour les communications via un AP et pour les communications directes d’UM à UM.
   Elle est mieux adaptée à un trafic déséquilibré entre les postes.
   Elle est moins efficace pour les trafics temps réel.
    Permet de résoudre le problème de la station cachée avec le mécanisme RTS/CTS
DCF (Distributed Coordination Function)
Méthodes d’accès CSMA/CA (4/13)

## Slide 25
Station1
Station2
trame3
trame3
Station3
Ack1
DIFS
DIFS
SIFS
DIFS
DCF (Distributed Coordination Function): fonction de base
Canal occupé
Backoff
Méthodes d’accès CSMA/CA (5/13)

## Slide 26
  Inter Frame Space (IFS)
    L’accès au support est contrôlé par l’utilisation d’espace intertrame, ou IFS ( Inter Frame Spacing ) qui correspond a l’intervalle de temps entre la transmission de deux trames. 3 types IFS:
    SIFS (Short Inter Frame Space) est utilisé pour séparer les transmissions appartenant à un même dialogue (eg. Fragment – Ack).
    DIFS (Distributed IFS) est utilisé par une station voulant commencer une nouvelle transmission
    PIFS (Point Coordination IFS) est utilisé par l’AP pour gagner l’accès au support avant n’importe quelle autre station
Le protocole CSMA/CA
Méthodes d’accès CSMA/CA (6/13)

## Slide 27
  Principe
    CSMA/CA est le protocole CSMA couplé à une « fiabilité »
    Le principe de base de CSMA/CA sont:
Écoute du canal,
Attente pour un canal libre,
Transmission est différée après un DIFS + backoff, si le canal est occupé et pendant un DIFS uniquement si le canal est libre,
Transmission data,
En cas de collision: Aucun acquittement n’est reçu.
Le protocole CSMA/CA
CSMA/CA
Backoff avant collision ≠CSMA/CD
Méthodes d’accès CSMA/CA (7/13)
Notes: Ainsi, si plusieurs mobiles veulent émettre, il y a peu de chances pour qu'ils aient choisi la même durée (backoff). Celui qui a choisi le plus petit backoff va commencer à émettre (tant que la canal est libre les backoff seront décrémentés, et lorsque le backoff d'une station atteint zéro, elle est autorisée à émettre), et les autres vont alors se rendre compte qu'il y a à nouveau de l'activité sur le canal et vont attendre.

## Slide 28
Station2
Station 1 et 3 ne se voient pas
Chacune croit le canal libre et émet vers 2
Station1
Station3
Collision
Trame
Trame
Mécanisme RTS/CTS
Méthodes d’accès CSMA/CA (8/13)

## Slide 29
Station 1 et 3 ne se voient pas
Toutes voient Station 2
Stations 1 et 3 veulent parler à 2
RTS
RTS
Station1 envoi RTS à 2
Station3 ne reçoit pas RTS
CTS
Station2 répond à 1 par CTS
Station3 reçoit CTS (NAV)
Le canal est réservé pour 1 et 2
Station3
Station1
Station2
Mécanisme RTS/CTS
Méthodes d’accès CSMA/CA (9/13)

## Slide 30
  Virtual Carrier Sense: VCS
    Le VCS consiste à « réserver » le support avant émission.
    Avant de transmettre, si le support est libre:
  L’émetteur émet une trame RTS (@src, @dest, durée transaction = paquet)
  Si le support est libre, le récepteur émet un CTS
    Toute station entendant le RTS ou le CTS déclenche son NAV (Network Allocation Vector) et se tait pendant toute la durée de la communication.
!! La probabilité de collision par une station cachée de l’émetteur est limitée à la courte durée du RTS.
!! Si données courtes, pas de RTS ni CTS.
Mécanisme RTS/CTS
Méthodes d’accès CSMA/CA (10/13)

## Slide 31
  Virtual Carrier Sense: VCS
Mécanisme RTS/CTS
Méthodes d’accès CSMA/CA (11/13)

## Slide 32
Station Source
Station Destination
Autres Stations
Support
Data à
émettre
Support libre
DIFS
RTS
RTS : RequestTo Send L’émetteur demande
une émission et précise la durée de l’émission.
NAV (RTS)
SIFS
CTS
CTS : ClearTo Send
Le récepteur accepte
la transmission
NAV (CTS)
Toutes les stations reçoivent ce paquet et se mettent en attente de la durée indiquée par (NAV Network Allocation Vector)
SIFS
DATA
SIFS
ACK
DIFS
Backoff
Exemple
Méthodes d’accès CSMA/CA (12/13)

## Slide 33
  Algorithme de Backoff Exponentiel
    Permet de tirer un temps d’attente aléatoire avant émission
    Tirage d’un nombre n appartenant à un intervalle entier déterminé dans une fenêtre de contention CW [0;Nmax]
    Attente de nTslot (Tslot : temps prédéterminé)
    Puis émission si canal libre
    Backoff « exponentiel » : à chaque fois qu’une station choisit un slot et provoque une collision, Nmax est augmenté exponentiellement.
    Algorithme appliqué
  Quand une station écoute le support avant la 1ère transmission d’un paquet et qu’il est occupé
  Après chaque retransmission
  Après une transmission réussie
Non utilisé si le support a été libre pendant une durée > DIFS
Le protocole CSMA/CA
Méthodes d’accès CSMA/CA (13/13)

## Slide 34
    Il existe trois types de trame:
    Trame de contrôle
    Trame de données
    Trame de gestion
  Préambule : pour la synchronisation
  En-tête PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) : informations utilisées par la couche physique pour décoder la trame : modulation, brouilleur…
  CRC : Code de détection des erreurs
Format de la trame IEEE802.11 (1/7)
Préambule | En-tête PLCP | Données MAC | CRC

## Slide 35
Trame de données
Contrôle
de trame
Durée
/ID
Adresse
1
Adresse
2
Adresse
3
Contrôle
de
séquence
Adresse
4
Données
CRC
2 octets 2 6 6 6 2 6 0-2312 4
En-tête MAC
Type
Sous-type
To
DS
2 bits 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Version
de
protocole
From
DS
More
Frag
Retry
Power
Mgt
More
Data
WEP
Order
Format de la trame IEEE802.11 (2/7)

## Slide 36
    Champs Contrôle
  Version : identifier la version du protocole IEEE 802.11
  Type : 3 types possibles : trames de gestion, de contrôle ou de données
  Sous-type : pour chaque type il existe des sous-types
  To DS : 1 si la trame est adressée à l’AP, 0 sinon
  From DS : 1 lorsque la trame vient du DS (système de distribution)
  More Fragment : 1 si d’autres fragments suivent le fragment en cours
  Retry : 1 si le fragment est une retransmission (utile pour le récepteur si ack perdu)
  Power Management : la station sera en mode de gestion d’énergie après cette trame
  More Data : pour la gestion d’énergie; l’AP indique qu’il a d’autres trames pour cette station
  WEP : le corps de la trame sera chiffré selon l’algorithme WEP
  Order : trame envoyée en utilisant la classe de service « strictement ordonné »
Trame de données
Format de la trame IEEE802.11 (3/7)

## Slide 37
    Champs Durée
  Dans la plupart des trames, indique la durée, en µs, de la prochaine trame transmise, pour le calcul du NAV.
  En mode économie d’énergie, dans les trames de contrôle, indique l’ID de la station en association.
    Champs Adresse 1, 2, 3, 4
  Adresse 1 = @ du récepteur. Si ToDS est à 1 c’est l’adresse de l’AP, sinon c’est celle de la station
  Adresse 2 = @ de l’émetteur. Si FromDS est à 1 c’est l’adresse de l’AP, sinon c’est celle de la station
  Adresse 3 = @ de l’émetteur original, quand le champ FromDS est à 1. Sinon si ToDS est à 1 c’est l’adresse destination
  Adresse 4 est utilisée dans le cas où une trame est transmise entre deux points d’accès (alors ToDS et FromDS = 1 et il faut renseigner à la fois l’émetteur original et le destinataire)
Trame de données
Format de la trame IEEE802.11 (4/7)

## Slide 38
Trame de données
Format de la trame IEEE802.11 (5/7)
Notes: BSSID (Basic Service Set Identifier): En mode infrastructure -> @ MAC du PA En mode Ad-Hoc -> @ MAC locale du BSSID (générée lors de la création de l'IBSS). -DA (Destination Address) : adresse, individuelle ou de groupe, identifie le(s) destinataire(s). -SA (Source Address) : adresse individuelle ayant transmis la trame. -RA (Receveir Address) : BSSID destination (point d'accès récepteur). -TA (Transmitter Address) : BSSID source (point d'accès émetteur).

## Slide 39
Contrôle
de trame
Durée
RA
TA
FCS
2 octets 2 6 6 4
Trames RTS
Contrôle
de trame
Durée
RA
FCS
2 octets 2 6 4
Trames CTS
Contrôle
de trame
Durée
RA
FCS
2 octets 2 6 4
Trames ACK
RA est l’adresse du récepteur de la prochaine trame de données; TA est l’adresse de la station qui transmet le RTS; Durée est le temps de transmission de la prochaine trame, + CTS, + ACK, + 3 SIFS
RA est l’adresse du récepteur de la trame CTS, copiée du champ TA de RTS; Durée est la valeur obtenue dans RTS, moins le temps de transmission de CTS et d’1 SIFS
RA est l’adresse de la trame précédant cette trame ACK; Durée est à 0 si le bit MoreFragment était à 0 dans le champ contrôle de la trame précédente, sinon c’est la valeur précédente, moins le temps de transmission de ACK et d’1 SIFS
Trames de contrôle
Format de la trame IEEE802.11 (6/7)

## Slide 40
    Il existe quatre familles de trames de gestion :
    Trames liées aux fonctions d'association-désassociation
    Trames d'interrogation du voisinage radio
    Trames liées aux fonctions d'authentification
    Trames balises, utilisées par le point d'accès pour diffuser des informations dans le BSS
Trames de gestion
* http://www.tutorial-reports.com/wireless/wlanwifi/wifi_architecture.php
Format de la trame IEEE802.11 (7/7)